## FM Transmitter সাকির্ট এবং প্রজেক্ট: ১ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এফ এম ট্রান্সমিটার বানান।

টিউন করেছেন : maxit | প্রকাশিত হয়েছে : ১৭ জুন, ২০১১ | 866 বার দেখা হয়েছে |  24

# এই টিউনটি যদি techtunes নীতিমালা বিরোধী হয়

# তাহলে ডিলিট করার আগে অন্তত নোটিশ করবেন প্লিজ!

### এটি একটি সহজ অথচ শক্তিশালী এফ এম ট্রান্সমিটার সাকির্ট  যা ১ থেকে ২ কিলোমিটার রেন্জের মধ্যে (আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে) আপনার কথা ও প্রচারণা পৌচে দেবে। আসুন দেখে নিই সাকির্টি.....

### P1 দিয়ে সাউন্ড ভলিউম কমাতে বাড়াতে পারবেন এবং C5  দিয়ে 88-108 MHz frequency set করতে পারবেন. কয়েল হিসেবে ২০ নং তার (মোটর রিপেযারিং মপে পাবেন) পেন্সিলের উপর ঘন করে  ৮ থেকে ১০ প‌্যাচ দিলেই হবে এবং মধ্যখান থেকে এন্টেনার জন্য একটি পয়েন্ট বের করে নেবেন।

### Components/parts  List:

| R1=220K R2=4.7K R3,R4=10K R5=100ohm | C1,C2=4.7uF Electrolytic C3,C4=1nF C5=2-15pF C6=3.3pF | Q1=BC547C Q2=2N2219A P1=25K MIC=Electret Condenser Type |
| --- | --- | --- |

PRECAUTIONS:

1. আপনি যদি নিয়মিত ব্রডকাষ্ট করতেচান তাহলে লাইসেন্স লাগবে।
2. commercial frequency তে টিউন করবেননা এতে আপনার প্রতিবেশীর সমস্যা হবে।

### এরকম আরো অনেক FM Transmitter সাকির্ট ও বানানোর গাইড লাইন পেতে নীচের লিংকে ক্লিক করুন:

# FM Transmitter সাকির্ট এবং প্রজেক্ট

### ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।

http://fmradio-transmitter.blogspot.com/

Read more: http://techtunes.com.bd/electronics/tune-id/76341/#ixzz1QDwXUuYQ